FICHE RESUME D’ETUDE

| Référence de l’étude : 200965713100100000 N° du dossier d’aide : 310 65 0002 | Détermination des volumes prélevables dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement des unités de gestion en zone de répartition des eaux du bassin Adour Garonne Lot A2 : bassin de la Seudre |
| --- | --- |
| Contexte Méthodologie Approche modèle pluie-débit Conclusion | Sur le bassin de la Seudre, les années récentes (1985-2008), caractérisées par une forte présence de l’irrigation, sont quasiment systématiquement défaillantes en termes de respect des objectifs de débit pendant la période d’étiage. La méthodologie de détermination des volumes prélevables repose sur les étapes suivantes : 1- Définition des unités de gestion 2- Reconstitution des débits naturels journaliers QNJ 3- Détermination des besoins futurs 4- Deux approches complémentaires : A/ Calcul des "volumes prélevables potentiels naturels" B/ Calcul des "volumes prélevables issus du modèle pluie-débit" Pour le bassin de la Seudre, la CACG a développé un modèle pluie-débit simulant le couplage très fort entre les écoulements superficiels et souterrains. Ce modèle permet non seulement de tenir compte de la répartition dans le temps des ressources et des besoins mais également d’intégrer le fait que les prélèvements en nappe ont une influence différée et amortie sur les écoulements superficiels. Le modèle permet de déterminer les volumes d’eau nécessaires au pas de temps journalier à la satisfaction de l’ensemble des usages, y compris les consignes de débits. En particulier, les besoins agricoles sont déterminés, pour chaque région agricole et chaque pas de temps, à partir des besoins unitaires théoriques des cultures (BUT) et des surfaces irriguées, le tout plafonné par une valeur d’écrêtement annuelle (en m3/ha).Ces volumes nécessaires sont confrontés aux ressources naturelles ce qui permet de calculer un déficit en eau dès que celles-ci sont inférieures aux besoins. Le volume agricole prélevable Vp est le facteur « SI actuelle X Valeur d’écrêtement » tel que la valeur d’écrêtement en question rende le déficit de fréquence quinquennale négligeable. Pour déterminer cette valeur, plusieurs scénarios sont simulés avec des niveaux d’écrêtement variables. Sur le bassin de la Seudre le volume prélevable pour l’irrigation est proche de zéro une fois satisfaits les besoins environnementaux et les prélèvements AEP. |
| Informations sur l’étude | Commandée par : Agence de l’eau Adour-Garonne Réalisée par : CACG Thème d’étude : Agriculture et environnement Résumé d’étude rédigé par l’Agence de l’eau |
| Coordonnées | Agence de l’eau Adour-Garonne 90 rue du Férétra 31078 Toulouse cedex 4 Contact pour cette étude : Céline Dupuis / 05 61 36 37 82 / celine.dupuis@eau-adour-garonne.fr |