Fiche résumé d’étude

| Résumé Référence de l’étude (partie réservée AEAG) | VIDANGE DU BARRAGE DES CHAUMETTES en 2007 (Corrèze) Rapport de vidange suite à la visite décennale de 2007 Aspects environnementaux et usages |
| --- | --- |
| Vidange de la retenue des Chaumettes Mesures importantes pour limiter l’impact sur le milieu : Pêche de récupération Suivi physico-chimique Hausse de la charge en composés azotés Maintien d’une qualité de l’eau satisfaisante Mise en place bassin de décantation Curage du bassin de décantation Végétalisation du dépôt de sédiments Rempoissonnement de la retenue par la FDAAPPMA 19 | EDF a réalisé la vidange de la retenue des Chaumettes (Corrèze) du 30 août au 9 novembre 2007 conformément à l’Arrêté Préfectoral du 21 juin 2007 relatif à l’autorisation de vidange. Cette vidange a fait l’objet de mesures importantes pour limiter l’impact sur le milieu : une pêche préventive dans la retenue, une pêche de récupération aval et la mise en place d’un bassin de décantation à l’aval du barrage. La pêche de récupération de la faune piscicole effectuée sous le contrôle d’un pêcheur professionnel, a permis de récupérer de l’ordre de 59 % de la biomasse totale, les 41% complémentaires restants dans le bassin résiduel qui s’est formé à l’amont du batardeau. La préservation de la qualité d’eau de la Diège a été un des critères principaux de la conduite de l’opération de vidange. Le suivi physico-chimique a permis de montrer : une hausse importante de la charge en composés azotés réduits issus des sédiments de la retenue avant d’atteindre la cote minimum d’exploitation, le maintien d’une qualité d’eau satisfaisante pour les autres paramètres avec toutefois une dégradation notable (oxygénation, matières en suspension) au moment du passage du culot mais limitée dans l’espace (aval immédiat du barrage avant le bassin de décantation) et dans le temps (quelques heures), que la mise en place du bassin de décantation a apporté un bénéfice notable sur les teneurs en oxygène et matières en suspension des eaux de vidange. Les travaux de curage du bassin de décantation ont été entrepris en novembre 2007 avec dépôt sur berge, consolidé et confiné par des enrochements, sur une plate-forme longitudinale hors emprise de crues. En accord avec la MISE, des travaux de consolidation et de végétalisation ont été réalisés en novembre 2008. A l’issue de la remise en eau, un rempoissonnement financé par EDF a été initié par la FDAAPPMA de la Corrèze. Le plan de rempoissonnement est basé sur l’introduction de brochets, sandres, gardons sur 3 ans. |
| Informations sur l'étude | Commandée par : EDF Réalisée par : Centre d’Ingénierie Hydraulique Thème d'étude : Résumé d'étude N° XXX |
| Coordonnées | EDF Unité de Production Centre 19 bis avenue de la Révolution BP 406 87012 LIMOGES Cedex |